ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У БЛОКОВИМА 113 И 114 У ВР[ЦУ

1.0.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Повод и циљ израде Плана детаљне регулације

Повод за  израду Плана детаљне регулације је иницијатива Јавног предузећа за изградњу, развој и уређење града и подручја општине Вршац “Варош“ и Хемофарм Концерн-а  из Вршца, као активних учесника развоја Вршца, изградње и опремања  индустријских зона у складу са одредбама из ГУП-а.

На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и уређењу простора и насеља (“Сл. гласник РС”, бр. 44/95, 16/97 и 46/98) и члана 29. тачка 2. Статута општине Вршац  (“Сл. лист Општине Вршац”, бр. 2/2000. и 9/2001.), Скупштина општине Вршац, на седници одржаној 09.04.2003. године донела је Одлуку о припреми израде Регулационог плана блокова 113 и 114 у Вршцу.

На основу новог Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 47/2003) Скупштина општине Вршац је донела допуну Одлуке о припремању изради Плана детаљне регулације индустријске зоне у блоковима 113 и 114 у Вршцу у складу са новим Законом.

Циљ израде Плана детаљне регулације је да обезбеди адекватну законску основу за рационално коришћење земљишта, дефинише урбанистичко-просторно-техничке услове за смештај малих и средњих предузећа високих хигх-тецх индустрија и  пропише мере за заштиту животне средине.

1.2. Правни и плански основ за израду и доношење плана

Правни основ за израду Плана садржан је у:

Закону о Просторном плану Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 44/89),

Генералном урбанистичком плану Вршца  (“Службени лист општине Вршац”  бр. 3/95),

Закону о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 47/2003)

Правилнику о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације (“Службени  гласник РС”, број 37/98),

Одлуци  о приступању изради Регулационог плана индустријске зоне у блоковима 113 и 114 у Вршцу  (“Службени лист општине Вршац” бр. 3/2003. ).

1.3. Извод из ГУП-а

Основна условљеност из планова вишег реда везана је за ГУП Вршца ("Службени лист општине Вршац" бр. 3/95).

Према ГУП-у Вршца из 1995. године, простор у блоковима 113 и 114, припада северној индустријској зони. Ова зона је одређена и произашла је из постојећег начина коришћења земљишта, пројекције привредног и друштвеног развоја насеља, концепције развоја саобраћаја у насељу и његовој ближој околини и уважавању природних и створених вредности, посебно оних од културно историјског значаја.

Блок 114 је постојећи комплекс где се налазе напуштени објекти који су били у функцији сточарства.

Блок 113 је планиран за нову индустријску зону.

Спајањем блокова 113 и 114 добија се јединствен комплекс индустријске зоне као део укупне индустријске зоне града.

Концепција развоја соабраћаја у Вршцу погодује избору локације планиране индустријске зоне и омогућује њено функционисање кроз:

1. Постојање аеродрома у Вршцу које би у будућности требало да има веома важну улогу у “брзом трансферу” роба и путника.  Аеродром Вршац би се укључио у секундарну мрежу аеродрома у земљи и био би оспособљен за пружање карго услуга (превоз робе)  и чартер летова.

2.  Водни саобраћај, који са осталим видовима соабраћаја, представља важан фактор у извршавању целокупног транспорта за потребе Вршца. Пресудну улогу имаће реконструкција и опремање пристаништа у Влајковцу за механизован или полумеханизован претовар ради повезивања са друмским саобраћајем.

3. Према концепту развоја  железничког саобраћаја у Вршцу, до 2015 године планира се  развој  три  комплементарне јединице и то:

железничке станице,

нове трасе железничке пруге за веће брзине при улазу у Вршац, и

изградња лире колосека до већих комитената за складишно-индустријску      (радну) зону.

У близини индустријске зоне је железничка станица преко које ће се опслуживати и индустријска зона.

4. Концепција развоја мреже саобраћајница на високом ниво саобраћајне услуге треба да је просторно способна да опслужи сва моторна кретања на нивоу  града,

Према ГУП-у, у наредном периоду потребно је:

изградити обилазницу око Вршца из правца Београда ка Румунији која ће водити транзит ван урбаног простора, и

изградити сегмент обилазнице из правца Беле Цркве како би се и ови токови водили ван урбаног простора.

Са становишта ГУП-а Вршца, планиране интервенције у овој зони базирају се на следећим урбанистичким условима и параметрима:

степен заузетости земљишта мах. 40%;

степен изграђености  мин. 0,4%;

у радним зонама дозволити делатности чије емисије отпадних материја не     прелазе  ГВИ;

зеленило на парцелама заступљено од 20-40% зависно од специфичности     локације и врсте делатности;

ширина саобраћаница за двосмерни саобраћај износи седам метара са две саобраћајне траке ширине од 3,5 м;

није дозвољено паркирање на коловозу;

дуж саобраћајница које спајају град са индустријском зоном предвидети заштитни појас зеленила;

омогућити формирање бициклистичких стаза.

уз регулациону линију предвидети пешачке стазе (1-1,5 м).

Решења из ГУП-а Вршца су омогућила прикључење индустријске зоне на мреже и објекте инфраструктуре:

снабдевање водом,

одвођење отпадних вода,

одвођење атмосферских вода,

гасификација,

електроенергетика, и

телекомуникације.

Реализација концептуалних поставки ГУП-а Вршца спроводи се израдом Планова детаљне регулације у складу са важећим Законом у области планирања и уређења простора који морају да буду довољно флексибилни у односу на конкретне захтеве потенцијалних корисника.

Израдом Плана детаљне регулације испоштоване су смернице и мере за остваривање ГУП-а у реализацији прве етапе  изградње индустријске зоне.

Према ГУП-у, прва етапа уређења површина намењених индустријским зонама је изградња главних интерних саобраћајница, опремање основном инфраструктуром и обезбеђење коридора за индустријске колосеке.

У другој етапи реализације Плана требало би извршити измештање индустријских комплекса који су Планом предвиђени за измештање и уређење истих површина за друге делатности које не утичу негативно на околину.

1.4. Граница плана и списак катастарских парцела

Подручје обухваћено Планом детаљне регулације је троугластог облика и граничи се са западне, југозападне и северозападне стране магистралним путем М 1.9, са источне и југоисточне Малоритским каналом, а са северне и североисточне стране неизграђеним земљиштем. Северна и североисточна страна комплекса представља истовремено и границу  грађевинског подручја града.

Овим Планом детаљне регулације обухваћене су следеће катастарске парцеле:

14046, 14047, 14048, 14049, 14050, 14051, 14052, 14053, 14054, 14055/1, 14056/2, 14057, 14058, 14059, 14060, 14061, 14062/1, 14063, 14064, 14065, 14066, 14067, 14069, 14070, 14071, 14072, 14073, 14074, 14075, 14076, 14077, 14078, 14079/2, 14080, 14082/3 и 14082/5 у К.О. Вршац.

1.5. Статут земљишта у границама плана

Подручје Плана детаљне регулације се налази у градском грађевинском земљишту.

Овим Планом дефинисаће се услови коришћења и опремања земљишта и услови изградње.

1.6. Инжењерско геолошка документација

За потребе израде Плана детаљне регулације урађена је инжењерско-геолошка документација која треба да обезбеди тумачење инжењерско-геолошких стања и својстава терена и стенских маса, као и хидрогеолошке карактеристике профила терена ради анализе природних и створених услова и оцене простора за дефинисање планирања и изградње.

Терен у природним условима стварања обликован је као пространа субхоризонтална зараван са плићим депресијама насталим локалним таложењем, спорим дренирањем и замочварењима. Присуство приповршинских седимената из периода плеистоцена и холоцена, указују на алувијално-барске и барско-пролувијалне услове настанка.

Природни терен, током коришћења обликован је захватима на уређењу, пре свега на снижавању високог нивоа подземних вода уз помоћ мреже канала.  Главни канал са стране терена према граду имао је функцију заштите од вода које се оцеђују са релативно виших терена према супадинама Вршачког брега. Коте дна канала се крећу око 83-84 м.

Такође је на терену развијена мрежа локалних путева и стаза који су подигнути на ниским насипима и заштићени плићим ободним каналима.

Садашње апсолутне висине терена крећу се од 83.6 м до 84.6 м, не рачунајући местимична издизања насипа или ископа позајмишта или канала.

У средишњем делу терена налази се вештачки створена депресија од ископа цигларске земље и песка. У садашњим условима депресија представља сабирник површинских вода које се организовано усмеравају локалним каналима како не би дошло до ширег забаривања терена. Тај део има изглед мочваре и обрастао је густом барском вегетацијом.

У површинском делу терен је изграђен од прашинасте глине алувијално барских услова стварања, дебљине 2-3 м која је прекривена хумусом дебљине до 1,2 м. Локално, су присутни алувијално пролувијални седименти (заглињени пескови и шљункови). Падина је представљена лесоидном глином алувијално -пролувијалних услова стварања.

У површинском делу терена је формирана издан са слободним нивоом која има хидрауличку везу са подземним водама на ширем подручју. Пошто се подземна вода налази у глиновитој средини, то је издан слабе издашности. Издан се континуално празни успостављеним дренажним системом. Локално изграђени канали у простору практично представљају привилеговане правце дренирања терена према сабирнику површинских вода у средишњем делу, који је створен вештачким ископом и има функцију ретензије.

Подручје Вршца спада у топлије делове Војводине. Средња годишња температура износи 11,5 (Ц а минимална -32,6(Ц.  Током године Вршац добија више 50 мм кише од просечне за Војводину што  износи 166,7 л/ х.

Вршац и околина су најветровитије подручје Војводине. Кошава је доминантни и најјачи ветар. Максимална измерена брзина југоисточног ветра - кошаве износи 42,0 м/с или 151,2 км/х. На другом месту су ветрови јужног, северозападног па северног, североисточног , источног, југоисточног, југозападног и западног правца.

2.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Концепција уређења и изградње простора са  карактеристикама

Планирана индустријска зона се ослања на магистрални пут М 1.9  Београд - румунска граница. Новим саобраћајним решењем из ГУП-а Вршца, индустријска зона би се прикључила  на обилазницу око Вршца из правца Београда ка Румунији која ће водити транзит ван урбаног простора.

Са магистралног пута Београд - Вршац - Румунија  формирана су два улаза у комплекс:

један при самом почетку комплекса иза моста преко Малоритског канала - Улаз 1, и

други, Улаз 2,  у правцу будуће обилазнице из правца Београда ка Румунији.

Концепција будуће саобраћајне мреже индустријске зоне утврђује  просторну форму и основну регулацију у комплексу.

Улична матрица је основни предуслов за јасну и једноставну, добру и прегледну просторну организацију подручја.

Саобраћајна матрица омогућава:

максимално прилагођавање етапности реализације,

бољи приступ свим парцелама,

безбедан колски саобраћај,

безбедан пешачки саобраћај,

кружни ток кретања,

безбедно и брзо кретање интервентних возила,

проветреност и осунчање целог комплекса,

транспарентност и добре визуре свих садржаја.

Успостављањем саобраћајне матрице, површине између саобраћајница су просторне целине у модуларном систему који се утврђују за изградњу одређених индустрија.

У креирању урбанистичко - просторног концепта индустријске зоне, с обзиром да се ради о непознатим корисницима, један од основних елемената је избор модела модуларног система просторне форме, који својом флексибилношћу може да задовољи потребе и других корисника.

Уколико је потребно да се формирају веће целине, могу се на том делу спајања укинути интерне саобраћајнице.

Унутар ових целина формирају се мале и велике грађевинске парцеле, мањи или већи грађевински блокови где се обављају специфичне делатности. Блокови могу да буду међусобно и физички одвојени оградом, а могу се међусобно технолошки повезивати у зависности од врсте производње, примена нових технологија и финансијских могућности.

Пројектовање у модуларној координацији обезбеђује флексибилност у формирању просторних урбаних склопова и висок квалитет пројектовања и грађења. Ово је посебно важно јер будућим корисницима може да омогући избор и величину јединице према стварним потребама, услужним, продајним, производним, складишним, админист-ративним и другим захтевима за развој нових технологија које не угрожавају животну средину. Модуларни систем омогућава груписање сродних индустрија, што у просторном смислу пружа рационалнију изградњу и опремање инфраструктуром, као и функционисање заједничких сервисних и услужних делатности.

Процес планирања захтева дефинисање модула за основну типску парцелу. Сваки модул је једна грађевинска парцела. Њеним умножавањем увећава се површина парцела и објеката према захтевима корисника и остварује се већи број могућности опслуживања различите технологије индустријске производње и омогућава развој нових технологија.

На северној страни, уз Улаз 2, због близине градске депоније формира се заштитни зелени појас. [ирина заштитног појаса износи око 15 м.

2.2.  Подцелине са назначеним карактеристикама

Овим Планом предвиђено је да индустријска зона функционише као јединствена независна целина која садржи више просторних подцелина.

1. Индустријска производња и друге делатности

У индустријској зони планирају се садржаји производних, услужних и пратећих делатности и производња која не загађује животну средину.

Организација парцела:

1. За индустрије на малим и средњим парцелама, за које  нема посебних транспортних и складишних захтева, улаз у објекте и снабдевање је директно са саобраћајница. Паркинг за возила запослених обезбеђен је на самој парцели. Изузетно, паркинг простор може да се планира уз саобраћајницу с тим што ће се регулациона линија повући за величину паркинга.

2. За индустрије на већим парцелама, са учесталијим и дуготрајнијим и сложенијим процесом утовара и истовара, као и складиштење на отвореном простору, парцеле могу да имају манипулативни простор.  Унутар овог просотра може да се обезбеди већи паркинг простор за теретна и путничка возила за запослене и купце. На овим парцелама могу се предвидети објекти за занатске, услужне или сличне делатности.

Уколико технологија дозвољава, објекти могу да буду раздвојени односно да се изграде два објекта са различитом наменом (трговина и производња) са манипулативним и паркинг простором у средини, или објекти да буду полуатријумског облика са манипулативним и паркинг простором у средини.

3. У случајевима посебне технологије, могу се користити две или више парцела које      излазе на две интерне саобраћајнице тако што објекти заузимају једну парцелу по      целој дужини а друга парцела је за манипулативни и паркинг простор.

Овакве организације не искључује могућност разних других комбинација.

Објекти на парцелама могу да буду:

слободностојећи,

двојни,

у непрекинутом низу,

у прекинутом низу, и

полуатријумски

Непрекинути  низ даје могућност извођења објеката у целини или у фазама, и то само изградње у типском монтажном конструктивном систему, а будући корисници разним монтажно-демонтажним преградама формирају свој простор према технолошким захтевима.

У прекинутом низу објекти се могу градити и према захтевима већ познатих корисника а према урбанистичко техничким условима које регулише овај план.

[ирине фронта парцела и положај објеката на парцели формирају улични фронт, што доприноси бољем изгледу индустријске зоне.

2. Управа

Управна зграда је издовјена као посебна целина.

Уз Улаз 2 планира се изградња управне зграде са пратећим садржајима. У склопу управне зграде може се предвидети простор за управу индустријске зоне, угоститељство, медицински садржаји, експозитура банке, пошта,  услужне делатности, трговина са складиштним просторима, енергетски блок и помоћне техничке просторије.

3. Саобраћајне површине

Саобраћајне површине обухватају:

коловоз,

тротоаре, и

паркинге

Паралелно магистралном путу пројектована је интерна, збирна саобраћајница прикључена на главне улазе. Са те саобраћајнице планирају се пет интерних саобраћајница паралелних са ободним Малоритским каналом, и три интерне саобраћајнице управне на збирну саобраћајницу. Све ове саобраћајнице су међусобно повезане што омогућује кружни ток кретања.

Уз главне улазе у индустријску зону предвиђена су по два паркинг простора за путничка возила (3х 68 = 204 + 64 = 268 паркинг места).

За потребе индустријске зоне предвиђа се изградња паркинг простора за теретна возила (18 паркинг места).

4. Зелене површине

Зелене површине су јавне површине које поред санитарно-хигијенског и еколошког значаја имају и значајну улогу у естетском обликовању простора и утицај на квалитет животне средине

У индустријској зони заступљене су следеће категорије зеленила:

блоковско зеленило на просторима за индустријску производу и друге делатности,

зеленило уз саобраћајне површине,

заштитно зеленило, и

зеленило специјалне намене Малоритског канала,

У блоковима на парцелама за производњу и друге делатности слободне површине намењене зеленилу ће се затравнити и пејзажно уредити.

Уз саобраћајне површине и паркинг просторе формираће се дрвореди као посебна категорија.

Зеленило насипа Малоритског канала има посебну улогу јер коренским системом пречишћава отпадне воде.

2.3. Намена површина и подела земљишта на јавно и остало грађевинско         земљиште

Грађевинско земљиште у границама Плана детаљне регулације усклађено са наменом користи се за:

1. Јавно грађевинско земљиште,

2. Остало грађевинско земљиште.

1. Јавно грађевинско земљиште обухвата:

саобраћајне површине,

паркинг за путничка возила,

паркинг за теретна возила,

управну зграду,

заштитни зелени појас и остале зелене површине,

Малоритски канал,

простор за црпну станицу за препумпавање кишних вода у периодима високих нивоа воде у Малоритском каналу,

простор за трафостанице.

2. Остало грађевинско земљиште обухвата:

парцеле за индустријску производњу и друге делатности,

2.4. Уређење  грађевинског земљишта

Општа правила уређења грађевинског земљишта обухватају:

пре почетка свих облика земљаних радова на зонама које ће бити одређене накнадно на лицу места, у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе у Панчеву, предвидети заштитна сондажна истраживања зато што је простор индустријске зоне  један од изузетно значајних археолошких локалитета код нас;

на граници подручја Плана детаљне регулације на северној и североисточној страни поставити транспарентну ограду до висине  2,2 м у комбинацији са живом оградом;

на граници подручја са источне и југоисточне стране не поставља се ограда јер се користи насип канала као заштитна ограда;

на граници заштитног појаса магистралног пута М 1.9 поставити транспаррентну ограду у комбинацији са живом оградом до висине 1,4 м која је истовремено и ограда парцела;

ради заштите подручја индустријске зоне од загађења оцедних подземних вода из депоније смећа, предвиђа се изградња континуираног глиненог екрана поред ограде на северној и североисточној граници.

Инжењерско геолошки услови

Према анализи природних својстава терена и хидрогеолошким карактеристикама, ради  смањења негативних утицаја нивоа подземне воде препоручује се:

кота уређења терена на нивоу садашње локалне саобраћајнице на надморској  висини 85 м,

одржавање ободних канала који су у ствари мелиорациони јер смањују негативни утицај подземне воде,

изградња саобраћајница  планираних искључиво у насипу како би се избегле могућности расквашавања постељице подземном водом,

затрпавање ровова за изградњу инфраструктуре песковито-шљунковитим материјалом јер на локацији не постоји квалитетни земљани материјал,

да се изврше одговараујућа хидрогеолошка истраживања у случају водоснабдевања техничком водом из дубљих делова квартарних седимената,

измена површинског слоја хумуса на целом подручју дебљине 40 цм,

меродавни ниво подземне воде, за потребе планске документације, пројектује се на коти 78,50 м (ниво подземних вода дужег трајања),

фундирање објеката може да се изведе на плитким темељима контролисаног напона ((обј ( ља ). Темељи могу да се директно  ослоне  у средини прашинастих глина (ознака средине сг). Дозвољено оптерећење тла за тракасте темеље је реда величине 150 кН/м2. При изради ископа неопходно је предвидети заштиту од зарушавања и прилива вода применом адекватних техничких и мелиоративних мера.

2.5. План саобраћајних површина

На подручју Плана детаљне регулације, у зони Плана, мораће да се изврши реконструкција магистралног пута М 1.9  Београд  - румунска граница у смислу његовог проширења ради обезбеђивања трака за лева скретања на новопланираним и постојећим раскрсницама и додавања бициклистичких стаза и тротоара са обе стране пута.

У зони плана магистрални пут се третира као магистрална градска саобраћајница са ширином коловоза од 7.0 м обостраним зеленим појасевима ширине по 1,5 м, бициклистичким стазама ширине 1.8 м и тритоарима ширине 1.5 м. Додатна саобраћајна трака за лева скретања је предвиђена са ширином од 3,5 м.

Предвиђена реконструкција пута захвата деоницу од 840 м (од км 88+380 до км 89+220) која захвата и проширење постојећег моста на стационази км 88+400. Повезивање обрађене локације на магистрални пут обавиће се преко две четворокраке раскрснице, од којих је ближа граду (на км 88+580) третирана као помоћна, док друга на км 89 + 010 има примарни ларактер и у каснијој етапи експлоатације обезбеђује могућност повезивања са предвиђеним обилазним путем преко новопредвиђене саобраћајне везе.

За реконструкцију магистралног пута обавезно је да се ураде сви потребни пројекти инфраструктуре како би се касније избегло било какво раскопавање.

[ирина свих саобраћајница (осим ободне) у зони плана је 7,5 м, са обостраним тротоарима по 2,0 м ширине и обостраним зеленим појасом ширине 1,75 м. [ирина ободне улице је 6,0 м, са једностраним тротоаром ширине 2,0 м. У зони Плана предвиђена нова саобраћајна мрежа обезбеђује нормалну циркулацију свих возила по целој зони и прилаз до свих новопројектованих парцела Поред главног улаза у зони предвиђена је градња управне зграде са пратећим садржајима. За потребе мирујућег саобраћаја, одмах поред обе улазне саобраћајнице предвиђена су по два паркинг простора по 68 паркинг места за путничке аутомобиле,а за камионе је предвиђена дуж ободне саобраћајнице ка суседној локацији трака ширине 3,0 м дужине 300 м + 150 м, на којој може да се паркира 18 камиона дужине 18 м. Све остале потребе за паркирањем путничких и теретних возила биће обезбеђене у склопу плацева, јер паркирање дуж улица није дозвољено.

У границама Плана све нове саобраћајнице ће се просторно су дефинисане основним елементима хоризонталне и вертикалне пројекције и регулације. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака у градском координатном систему. Обрађено решење презентирано је на приложеном ситуационом плану Р = 1: 1000.

Нивелационо решење нових саобраћајница прилагодити што више теренским условима, уз поштовање задате концепције регулације одвођења површинских вода. Нивелационо решење, одвођења површинских вода и дефинисане ниске тачке, приказане у овом плану, морају се задржати.

Попречно вођење површинских вода обезбеђују попречни падови за коловоз 2,5 %, за паркинге 2,5%- 4,0%, у зависности од површинске обраде и 2,0% за тротоаре. Подужно вођење воде вршиће се подружним нагибом који не сме да буде мањи од 0,3%. Одвођење атмосферских вода обезбедиће се површинским путем до сливника а даље кишном канализацијом.

Геомеханичка испитивања потребна за димензионисање нових коловозних конструкција радиће се у каснијим фазама пројектовања. Овим условима се обезбеђује да нове коловозне површине имају коловозну конструкцију за тешко саобраћајно оптерећење. Конструкција пролаза на паркиралиштима је предвиђена за лако саобраћајно оптерећење. На паркинзима површине се могу обрадити од растер елемената по систему бетон-трава или од неког другог одговарајућег материјала. На свим паркинзима предвидети садњу дрвореда после сваког другог паркинг места на удаљености мин. 1,5 м у односу на пролазну саобраћајницу. Димензије паркинг места за путничке аутомобиле не смеју бити мање од 2,4 х 4,8 м,  док је Планом предвиђена димензија  2,5 м х 5,0 м.

Регулационе ширине и односни елементи нормалних попречних профила дати су у ситуационом плану. Све елементе попречног профила саобраћајних површина који се међусобно функционално разликују, одвојити одговарајућим елементима визуелно и нивелационо.

Ради безбедног одвијања саобраћаја нарочито на раскрсницама треба предвидети одговарајућу хоризонталну и вертикалну сигнализацију.

На обе раскрснице на магистралном путу предвидети семафорску сигнализацију.

2.6. Услови за  прикључење објеката на комуналну инфраструктуру

2.6.1. Водоводна мрежа

Постојећи крак водоводне цеви пречника ( 150 се налази са десне стране коридора магистралног пута М 1.9 Београд- румунска граница гледано из правца Вршца. Притисак на месту прикључка износи 3.1 бара.

На површини која је предвиђена за изградњу дела индустријске зоне у блоковима 113,114 не постоји водоводна мрежа. Пројектована мрежа за водоснабдевање је прстенастог типа и на постојећи крак водоводне мреже ће бити прикључена на крај постојеће цеви (( 150, која се налази на око 7 м од моста на путу М 1.9.

Укупна дужина нове дистрибутивне водоводне мреже износи око 4.9 км, и то:

укупна дужина цеви ( 100 је 1640 м

укупна дужина цеви ( 150 је 3300 м

На раскрсницама улица и дуж улица на растојањима између 50 и 80 м, пројектовани су хидранти ( 80 за потребе прања улица и евентуалног гашења пожара.

Потребна количина воде износи око Љмаx цас=10 л/с.

Коначни корисници ове водоводне мреже нису били познати у току планирања, тако да су могуће мање корекције што се тиче потребне количине воде и пречника цеви.

Новопројектовану мрежу водовода треба поставити у тротоарима са једне стране улице, на дубини од 1 м и на растојању од 0.5 м од ивичњака, опремити довољним бројем затварача у шахтовима где је то могуће, испуста и осталим арматурама потребним за њено лако одржавање и правилно функционисање.

Постојећи вод ( 150 је довољан да задовољи потребе за водом, под условом да се уради појачање водова у улицама:

@иве Јовановића са ( 150 на ( 150 + ( 200

Филипа Вишњића са ( 100 на ( 100 + ( 300

Хајдук Вељка са ( 150 на ( 150 + ( 300

Трг Победе са ( 200 на ( 200 + ( 200

Милоша Обилића са (150 на (150 + (200

Војводе Степе Степановића са ( 150 на ( 150 + ( 200

2.6.2. Канализациона мрежа

Одвођење употребљених вода у Вршцу одвија се по сепарационом принципу, па је тај принцип примењен и у Плану детаљне регулације индустријске зоне у блоковима 113 и 114 у Вршцу.

а. Одвођење фекалних вода

Постојећи крак колектора за фекалну канализацију од ПВЦ-а Д 315 мм се налази са леве стране коридора магистралног пута М 1.9 гледано из правца Вршца, и завршава се шахтом са ознаком 9.

Фекалне воде се са површине дела индустријске зоне у блоковима 113 и 114 евакуишу гранатим системом цеви до постојећег шахта са ознаком 9. Новопројектована мрежа фекалне канализације се састоји од цеви пречника ( 200 и ( 250 чији су нагиби 3-4%о. Укупна дужина мреже фекалне канализације износи око 4.3 км.

Коначни корисници нису били познати за време планирања мреже фекалне канализације, тако да су могуће мање промене у смислу промене пречника цеви или укидања неких цеви.

Цеви фекалне канализације се воде на одстојању од 1 м од осовине улице, са минималном дубином укопавања од 2.2 м до врха цеви. [ахтови се постављају на свим укрштањима цеви и дуж цеви на минималном растојању од 160*Д (Д је пречник цеви).

б. Одвођење атмосферских вода

На површини која је планирана за изградњу дела индустријске зоне у блоковима 113 и 114 постоји систем канала који не могу решити проблем одводњавања атмосферских вода.

Атмосферске воде са ове површине ће бити евакуисане са два граната система цеви.

Једним системом атмосферска вода ће се прикупљати и спроводити до пумпне станице означене са П.С.1, и одатле препумпавати у Малоритски канал. Количина воде која ће бити прикупљена овим системом износи око 1260 л/с.

Другим системом атмосферска вода ће се прикупљати и спроводити до пумпне станице означене са П.С.2, и одатле препумпавати у нови канал, који ће уједно служити за прикупљање атмосферске воде са магистралног пута М 1.9. Количина воде која ће бити прикупљена овим системом износи око 530 л/с. Нови канал ће се уливати у Малоритски канал узводно од моста на осовинском растојању од моста од 22 м. [ирина дна новог канала ће бити 1м у узводном, односно 1,5 м у низводном делу, а нагиб страна 1:1,5.

Неопходно је извршити реконструкцију (чишћење од воденог растиња, чишћење дна од наноса...) Малоритског канала који ће бити реципијент атмосферске вода са ове површине.

На делу према депонији ће бити изграђен глинени екран, чија ће дубина у дну бити на 1 м испод нивоа подземних вода (око 78 мнм) а ширина екрана ће бити 1 м. Њиме ће се умањити притицања подземних вода које долазе из правца депоније и потенцијални су загађивач ове површине.

Цеви кишне канализације се воде по осовини саобраћајница са минималном дубином укопавања од 1,5 м до врха цеви.

За реализацију Плана се морају испоштовати следећи водопривредни услови:

Реципијент за прихватање атмосферских вода је мелиорациони канал звани "Малоритски канал" и то: на стационажи км 0+960 улив П.С.1 и на стационажи км 0+840 улив П.С.2.

Пројектовани елементи Малоритског канала на местима улива атмосферске канализације су:

стационажа км 0+960:

ширина дна.................................б= 4.0 м

кота дна канала.........................81.70 мнм

нагиб косина минор корита.......1:1.5

кота круне насипа......................87.17 мнм

стационажа км 0+840:

ширина дна.................................б= 4.0 м

кота дна канала.........................81.69 мнм

нагиб косина минор корита.......1:1.5

кота круне насипа......................86.70 мнм

3. За потребе пројекта извршити детаљна геодетска снимања постојећег стања на       месту предви™ених улива атмосферске канализације у мелиорациони канал.

4. Пројектант је дужан да провери могућност пријема додатне количине атмосферских      вода у мелиорациони канал.

5. Атмосферске воде се могу директно упуштати у мелиорационе канале с тим да:

Уливна гра™евина својом конструкцијом не сме да нарушава стабилност обале косина. Тако™е дно и косине канала треба да буду заштићени од ерозионог дејства вода облагањем у дужини од по 3.0 м узводно и низводно од испуста, облогом од камена или бетона.

Квалитет вода не сме бити испод друге класе, то јест забрањено је у      мелиорационе канале испуштати непречишћене отпадне воде.

У мелиорационе канале се могу упуштати чисте атмосферске воде претходно  ослобо™ене муља, масти, уља, нафтних деривата, лебдећих и пливајућих  материја, путем одговарајућих таложника и решетки.

6.  Испред места улива треба предвидети таложник и решетку за отклањање нечистоћа.

7. У зони радно-инспекционих стаза, са обе стране канала у ширини од 7.0 м, није дозвољена изградња надземних објеката, а подземни морају подносити оптерећење од тешке гра™евинске механизације.

8. На радно инспекционим стазама-ширине 7.0 м од ивице канала на левој и десној обали, цевовод укопати минимално 1.0 м испод површине терена.

9. На изливима предвидети такозване "жабље поклопце" да приликом надоласка  великих вода Малоритског канала не до™е до потапања излива или враћања воде  кроз објекте у зону 113 и 114.

10. Пројектом предвидети такво решење које ни у ком смислу неће нарушавати    нормално функционисање водопривредних објеката.

11. Инвеститори објеката за индустријску производњу и остале делатности су у    обавези, да у смислу члана 16. и 17. Закона о водама након израде пројектне    документације, поднесу захтев предузећу за издавање водопривредне сагласности.

2.6.3. Електроенергетска мрежа  и  постројења

На подручју обухваћеним Планом детаљне регулације индустријске зоне у Вршцу у блоковима 113 и 114, постоји изграђени надземни далековод 10 кВ  и  мешовити вод 20 кВ, као и стубна трафостаница СТС Вишацки 1 х 50 кВА.

У току реализације простора обухваћеног овим Планом предвиђа се укидање далековода 10 кВ и стубне трафостанице СТС Вишацки 1 х 50 кВА.

Такође се предвиђа заштита или измештање постојећег мешовитог вода 20 кВ уколико буде угрожена његова траса проширењем постојећег магистралног пута Београд - Вршац -  румунска граница.

Сви потрошачи у планираном подручју напајаће се из реконструисане ТС 110/35 кВ Вршац  2.

Планом детаљне регулације индустријске зоне у блоковима 113 и 114 обухваћено је 14 целина бруто грађевинске површине од 86.000 до 172.000 м2. За одређивање максималног једновременог оптерећења за предвиђене објекте коришћени су подаци о величини урбаних јединица и специфичној потрошњи од 80 в/м2 нето грађевинске површине.

Укупна потреба за електричном енергијом је од Пј = 5.836 кВ до Пј = 11.672 кВ што представља максималну једновремену снагу комплекса са максималним степеном изграђености.

За усвојену трафо јединицу од 630 кВА потребно је предвидети:

за минималну изграђеност комплекса

5836

н = --------- =   9,3  трансформатора

630

за максималну изграђеност комплекса

11672

н = --------- =   18,5  трансформатора

630

Укупно је предвиђена изградња 10 трафостаница 20/0,4 кВ.

Локације трансформаторских станица 20/0,4 кВ су приказане на приложеној ситуацији.

Планиране трансформаторске станице 20/0,4 кВ прикључити на електроенергетску мрежу 20 кВ кабловски  на принципу улаз-излаз на  новопројектовану 20 кВ  кабловску мрежу.

Електичну мрежу 1 кВ обликовати тако да задовољава све захтеве у погледуконтинуитета и квалитета снадбевања потрошача електричном енергијом.

Траса електроенергетске мреже је одређена конфигурацијом и распоредом објеката које напајају. Она у принципу прати регулациону линију, колске  и пешачке комуникације  и усклађена је са осталом  техничком инфраструктуром.

Све планиране саобраћајнице, паркиралишта и пешачке стазе опремити инсталацијом осветљења.

Извор снадбевања електричном енергијом јавног осветљења биће планиране трафостанице 20/0,4 кВ. Укључење спољне расвете  биће везано на централни систем укључења путем мрежне тонфреквентне команде.

На мрежи спољне расвете спровести мере заштите од превисоког напона додира и кратког споја и преоптерећења.

Урбанистичко-технички  услови

За обезбеђење сигурног и квалитетног напајања електричном енергијом потрошача на предметном комплексу потребно је израдити адекватну електроенергетску  мрежу и постројења и то:

Сви потрошачи у планираном подручју обухваћени овим Планом  напајаће се из ТС 110/35 кВ Вршац 2.

Предвидети заштиту или измештање постојећег мешовитог вода 20 кВ уколико буде угрожена његова траса проширењем постојећег магистралног пута Београд-Вршац-румунска граница.

Постојећи ДВ 10 кВ и СТС 1х 50 кВА укинути.

Предвидети проширење постојеће ТС 110/20 кВ Вршац 2 уградњом трафоа 31.5 МВА и припадајуће опреме.

Изградити 20 КВ кабловске водове од ТС Вршац 2 до планираних трафостаница у комплексу.

Изградити нове трафостанице ТС 20/0,4 кВ капацитета 1 х 630 кВА (х 630 кВА) тако да испуњавају услове из области дистрибуције електричне енергије као и услове непосредног испоручиоца електричне енергије.

Изградити припадајућу мрежу 20 КВ и 1 КВ и мрежу јавне расвете.

Трафостанице изградити као слободностојеће монтажно бетонске објекте. Објекте трафостаница грађевински предвидети тако да се у крајњој реализацији плана могу опремити до капацитета 2 х 630 кВА. Степен опремљености трафостаница ће пратити степен изграђености објеката  у појединим блоковима комплекса.

Просторије  у које ће се сместити трансформаторске станице треба својом величином и распоредом да омугуће несметан смештај трансформатора и одговарајуће опреме.

Обезбедити прилаз трафостаници изградњом приступног пута минималне ширине 3 м носивости 5 т до најближе јавне саобраћајнице.

Нагиб околних терена и приступног пута треба да буде такав да се онемогући продор атмосферских падавина у просторије  за смештај трафостанице.

Разводну електричну мрежу напона 20 КВА у комплексу изградити као подземну са кабловима чији ће пресек одредити предузеће за дистрибуцију електричне енергије.

Електричну мрежу 1 КВ изградити као подземну.

Подземне водове полагати у ров потребних димензија, а који пролазе испод коловоза главних саобраћајница положити у одговарајућу кабловску канализацију. Дубина укопавања за каблове до 1-10 кВ је 0,6-0,8 м, а за каблове до 35 кВ је 0,8-1 м. [ирина рова зависи од броја каблова у истом . Међусобни размак између каблова је 7 цм за каблове до 1 кВ , 8-10 цм  за каблове до 10 кВ и 20 цм  за каблове до 35 кВ.

При изградњи електродистрибутивних кабловских мрежа морају се обезбедити прописани размаци при паралелном полагању и укрштању са другим подземним инсталацијама.

Све планиране саобраћајнице опремити инсталацијом јавног осветљења. Напајање електричном енергијом јавног осветљења вршити из  разводног поља јавне расвете смештеног у трафостаници и из ормана јавног осветљења.

2.6.4. ТТ мрежа  и постројења

На подручју обухваћеним  Планом детаљне регулације индустријске зоне у Вршцу у блоковима 113 и 114 не постоји изграђена ТТ мрежа и постројења.

На основу  могућег броја запослених и површине објеката предвиђених Планом одређен је број телефонских прикључака према захтеву да на сваких 250 м2 површине објеката  буде  1 ТТ прикључак.

На основу овакве прогнозе потребно је на подручју овог плана обезбедити укупно 690  ТТ прикључака.

Урбанистичко-технички  услови:

У простору обухваћеном Планом предвиђен је грађевински објекат ИС (истурени степен) за који треба обезбедити прилаз објекту и прикључак на НН мрежу електроинсталација. Објекат је димензија 7х6.4 м и мах висине 7 м.

Предвидети ПВЦ цеви капацитета 4х2х110 мм од просторије ИС до шахта испред објекта .

Прикључак истуреног степена ИС на АТЦ Вршац извести на постојећи оптички кабл.

Телефонске прикључке за преплатнике на подручју Плана обезбедити из истуреног степена ИС.

Претплатничку мрежу изградити на принципу круте кабловске мреже са унутрашњим кућним изводима.

Подземну мрежу извести ТТ кабловима кроз постојећу или нову ТТ канализацију или полагањем у ископани ров.

Поред ТТ мреже у исти ров са ТТ кабловима положити ПВЦ цев ( 32/40 мм за КДС (кабловски дистрибутивни систем) и интернет мрежу.

На месту проласка каблова испод коловоза и на улазима у објекте предвидети ПВЦ цеви (( 110 мм. Кабловски ров за полагање ТТ мреже и КДС је димензија 0,4 х 0,8 м.

ТТ каблове који су угрожени проширењем постојеће магистралне саобраћајнице Вршац-румунска граница изместити на нову локацију трасом која је приказана у графичкој документацији. На месту преласка каблова испод саобраћајнице положити ПВЦ цеви 110 мм.

На местима концентрације предвидети уградњу прописних изводних телефонских ормана.

2.6.5.  Гасоводна мрежа

Пројекција енергетских потреба

На основу Плана детаљне регулације индустријске зоне у   Вршцу у блоковима 113 и 114, добијена је намена и  бруто грађевинска површина објеката дефинисаних кроз приказ биланса у појединим целинама, а где се очекује значајна потрошња топлотне енергије с обзиром на њихову намену, извршена је детаљна анализа и изказана пројекција потреба,

Табела 1

Укупни капацитет

| Број целина | Н (ком) | 14 |
| --- | --- | --- |
| Број привредних објеката | н (ком) | мин 14 |
| Укупна БРГП | П маx (м2) | 172.000 |
|  | П мин (м2) | 86.000 |
| Број запослених | Н (ком) | 4.300 |

Табела 2

Специфични топлотни капацитет

| Спец. опт. - грејање | Љг (Њ/м2) | 140 |
| --- | --- | --- |
| Спец. опт. - вентилација | Кв (Њ/м2) | 210 |
| Спец. опт.- сан. топла. вода | Ктњ (Њ/м2) | 10 |

Табела 3

Пројекти услови

| Спољна температура | тс (о. Ц.) | -18 |
| --- | --- | --- |
| Стандардна унутрашњ темп. | ту (о. Ц.) | 18 |
| Средња годишња темп. | тм (о. Ц.) | 4,2 |
| Број грејних дана | н (дан/год.) | 181 |
| Број часова грејања | Тн (х/дан) | 16 |
| Степен корисности котла | е/н ( - ) | 0,85 |
| Доња топлотна вредност замног гаса | Хд (кЊати./м3.х.) | 9,722 |

Табела 4

Потребне количине природног гаса

| Топлотна снага за све целине - грејање | Љ ук.г (кЊ) | 15.480 |
| --- | --- | --- |
| Потрошња гаса за све целине | Б г. (м.3н/х) | 1,87 |
| Укупна годишња потрошња гаса за све целине | Б г. ук. (м.3н/х) | 2.178.507 |

Образлозење решења

За обезбеђење енергетских потреба које су прецизиране у Табели бр. 4 а за потребе планиране изградње предвиђене  Планом детаљне регулације проширење индустријске зоне,  предвиђено је да се обезбеди прикључак на гасоводну мрежу.

Према  условима за прикључак на гасоводну мрежу које је издало Друштвено предузеће за комуналне делатности "Други Октобар" - Вршац прецизирано је да се за потребе објеката предвиђене за изградњу у оквиру поменутог Плана детаљне регулације, за планирану потрошњу од 1870 м3/час природног гаса потребну количину гаса треба обезбедити прикључком на примарни гасни прстен у улици Војводе Степе Степановића, а која ће бити усаглашена  са пројектом "Прстен Градске гасне Мреже са Подстаницама, Књига ИИ-1".

Према том Пројекту предвиђена је Мерно регулациона станица М.Р.С.- И која се налази на примарном градском прстену у улици Војводе Степе Степановића (како је дато у графичкој документацији), а од М.Р.С. - И   преко моста (где се гасна цев ниског притиска поставља у заштитну цев) изградиће се П.Е. гасовод ниског притиска пречника ДН 125 мм. у дужини од 400 м.1. односно ДН 110 мм у дужини 300 м.1. Нови гасовод се предвиђа по траси постојећег гасовода ДН 40.

Овим планом  предвиђено је измештење  постојећих инсталација на магистралном путу М-1.9 Београд-Вршац-румунска граница због реконструкције пута. Измештањем предвиђен је коридор за гасну мрежу и у попречном пресеку пута дат у Синхрон плану.

Гасна подстаница М.Р.С. - И   је  са капацитетом од  Љ = 1000 м3/час  (Љн = 2000 м3/час) природног гаса. Редукција притиска у гасној подстаници је 7 / 1-2 бара. Радни (средњи) притисак је 1 бар, а највећи дозвољени радни притисак у гасоводу је 2 бара. Мерење протока гаса предвиђено је са одговарајућим турбинским мерилом.

Од новопредвиђеног гасовода, а на шахту како је дато у Графичкој документацији, предвиђа се прикључак за гасну мрежу ниског притиска каја снабдева будуће потрошаче у оквиру овог плана, а према планираним капацитетима и предвиђеној намени, а у свему како је предвиђено Планом. Изградња разводне мреже планира се фазно према потребама будуће изградње,  кроз резервисане коридоре и према свим условима који су дати овим планом, а у складу са прописима и стандардима који важе за ову врсту инсталација.

Диспозиција поменуте разводне мреже за природни гас, као и предвиђени коридори дати су у ситуационим плановима у оквиру Плана детаљне регулације. Приликом њиховог одређивања вођено је рачуна и о осталим спољним инсталацијама, што је приказано Синхрон планом.

Гасна мрежа изводи се од П.Е. цеви одговарајучег пречника, док се радни притисак предвиђа од 1 бара као и у осталом делу овог гасовода.

Урбанистичко технички услови  за извођење гасоводне мреже

У оквиру Плана предвиђени су коридори за постављање магистралних и секундарних енерговода, као и локације за могуће објекте енергетских постројења.

Табела 5

Минимално дозвољено одстојање подземних гасовода (м)

| О Б Ј Е К А Т | Укрштање | Паралелно вођење |
| --- | --- | --- |
| Други гасовод | 0,2 | 0,6 |
| Топловод, водовод, канализација | 0,2 | 0,3 |
| Канали топловода | 0,5 | 1,0 |
| Ниско и високонапонски електрокаблови | 0,3 | 0,6 |
| Телефонски каблови | 0,3 | 0,5 |
| Цевовди технолошких флуида | 0,2 | 0,6 |
| Бензинске пумпе | - | 5,0 |
| [ахтови и канали | 0,2 | 0,3 |
| Високо зеленило | - | 1.5 |

Урбанистичко технички услови градње Мерно регулационе станице ( МРС)

Мерно-регулационе станице (МРС) треба лоцирати тако да се поштују следеће препоруке о удаљењима локације, уколико не постоје друга ограничења:

од магистралних и регионалних путева                                                              8,0 м

од железничких и трамвајских пруга                                                                15,0 м

од зграда                                                                                                               15,0 м

од надземних електроводова (при чему је х-висина стуба електровода)  х = 3,0 м.

Урбанистичко-технички услови  градње дистрибутивног гасовода

За извођење  дистрибутивног гасовода придржавати се важећих прописа  и техничко-технолошких услова, као и:

минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода треба да износи од 90 до 120 цм испод површине земље (зависно од услова терена);

минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са:

железничким пругама износи 1,5 метара рачунајући од горње ивице заштитне цеви до  горње ивице прага;

трамвајским пругама и индустријским колосецима износи 1,0 метар;

путевима и улицама 1,0 метар;

ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода зависи од предвиђене дубине полагања гасовода и износи од 0,3 до 0,6 метара, где се веће ширине односе на веће дубине полагања;

укрштање дустрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал.

2.7. Уређење зелених површина

У индустријској зони, зеленило, поред санитарно-хигијенског значаја, има и значајну естетску улогу у обликовању простора као допуна у распореду објеката, примени боја, разним рекламама, информационим паноима и спољној расвети.

На подручју Плана детаљне регулације, зелене површине се формирају у следећим категоријама:

блоковско зеленило,

зеленило специјалне намене,

уз саобраћајне површине,

заштитно зеленило, и

зеленило уз насип Малоритског канала.

Општа правила за озелењавање:

Неопходна је израда главних пројеката озелењавања који ће одредити избор врста, просторни распоред, техничку садњу и сетве, мере неге и заштиту.

У целинама, на парцелама за индустријску производњу и друге делатности у зависности од намене објеката и просторних могућности парцела, слободне површине су затрављене.

Ради репрезентативности улаза за Управну зграду, зелене површине треба да су у комбинацији са ниским лишћарима, партерним и цветним аранжманима и декоративним зимзеленим и лишћарским аутохтоним врстама украсног шибља полеглих четинара и др. ради очувања аутохтоног пејзажа града.

Уз све саобраћајнице и паркинг просторе формираће се дрвореди од лишћарских врста. Предлажу се следеће врсте: АЦЕР сп., ТИУА сп., СОПХОРА сп. и др.

Дрвореди су од посебног значаја за заштиту од ветра и сметова на правцима доминирајућих ветрова и стварају пријатне визуре.

Зелени заштитни појас се формира од аутохтоног садног материјала, од високих лишћара и четинара према градској депонији за смеће као санитарно-хигијенска заштита.

Заштитни појас ширине око 30 м уз магистрални пут М 1.9. је затрављена пејзажно обрађена површина.

Уз насип Малоритског канала образовати заштитно зеленило од аутохтоног садног материјала који ће везивати тло и вршити заштиту од евентуалне ерозије косих страна канала. Треба обратити посебну пажњу на избор засада јер се коренским системом врши  пречишћавање отпадних вода. Предлажу се следеће врсте:  МЕНТХА АЉУАТИЦА, ИРИС ПСЕУДОАЦОРУС, ПХРАГМYТЕС ЦОММУНИС, ТИПХА ЛАТИПХОЛИА, АЛИСМО ПЛАНТАГО АЉУАТИЦА, ЛЕМУНА МИНОР.

При садњи обратити пажњу на одговарајућу удаљеност садница дрвећа и грмља од подземних инсталација.

| подземна инсталација | удаљеност од |
| --- | --- |
|  | дрвета (м) | грма (м) |
| водовод....................................................... | 1,5 -2 | 1 |
| главна водоводна траса............................ | 5 | 5 |
| топловод..................................................... | 3 | 2 |
| електрика................................................... | 1,2 - 1,5 | 1,2 - 1,5 |
| телефон...................................................... | 1,2 - 1,5 | 1,2 - 1,5 |
| колектор..................................................... | 3 | 2 |
| канализација.............................................. | 2 | 1 |
| гасовод........................................................ | 0,5 - 3 | 0,5 |

У случају садње дрвећа са развијеним кореновим системом удаљеност од подземних инсталација треба бити већа.

Користити аутохтони садни материјал, који подноси високу концентрацију загађивача, да није алергоген и отрован, да је расаднички однегован и здрав.  Однос четинара и лишћара би требало да је 4-5 : 1.

Зелене површине се морају редовно одржавати без употребе недопуштених хемијских средстава.

2.8. Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара           која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите

На основу богате документације као и на основу података из литературе, многих рекогносцирања и бројних археолошких истраживања на предметним површинама, као уосталом на читавој територији Вршца, познат нам  је велики број археолошких локалитета, од каменог доба (око 30 000 година пре наше ере) па до познатог средњег века (XВ - XВИ века).

С обзиром да План детаљне регулације обухвата парцеле катастарски број 14079/1, 14079/2, 14082/3, 14082/5 К.О. Вршац - потез “Излаз на српској страни”,  као и на чињеницу да је потез “Излаз на српску страну”, у литератури познат и као локалитет “Ат - Црвенка”, један од  изузетно значајних архиолошких локалитета код нас неопходно је:

предвидети заштитна сондажна истраживања на простору Плана детаљне регулације пре почетка свих облика земљаних радова у зонама које ће бити одређене накнадно на лицу места,

ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима (“Сл. гласник РС” бр. 71/94).

2.9. Услови за сакупљање и евакуацију отпада

Сакупљање и евакуација отпада врши се за сваку парцелу појединачно контејнерима од 110 литара који се постављају на отвореном простору или у посебним просторијама у оквиру објеката. Обезбедити погодан прилаз и улаз споља.

На погодним местима (планирани простор на отвореном) предвидети контејнере за скупљање и евакуацију отпада читавог опростора. Простор са контејнерима треба да буде приступачан корисницима и комуналним возилима.

За услове и сагласности за сакупљање и евакуацију отпада надлежна је комунална организација града.

2.10. Услови за несметано кретање инвалидских лица

За несметано кретање инвалидских лица обезбедити седеће мере:

на пешачким прелазима предвидети упуштене тротоаре,

на улазима на парцеле и у објекте уколико постоји денивелација, предвидети рампе.

2.11. Услови за етапну изградњу

План детаљне регулације предвиђа могућност фазне изградње.

Уређење и опремање простора и изградња објеката у комплексу вршиће се етапно, у зависности од заинтересованости инвеститора и економских и тржишних услова. Уређење целог комплекса је  и у зависности од решавања правно-имовинских односа.

Етапна реализација треба да обезбеди просторну и функционалну целовитост индустријске зоне.

Ради привођења земљишта намени, у зависности од динамике улагања, индустријску зону најпре треба опремити потребном инфраструктуром а потом вршити изградњу објеката.

Инфраструктурна мрежа је  димензионирана за целу индустријску зону а прикључење објеката вршиће се према датим потребама.

2.12. Мере за заштиту и унапређење животне средине

С обзиром на значај индустријске зоне за град, потребно је обратити посебну пажњу на услове и мере заштите животне средине.

Постојећи штетни утицаји који  нарушавају животну средину су:

од загађења вода у постојећем ископу, што захтева константно чишћење наталоженог    муља и створеног тресета од биомасе и ослобађање нивоа подземне воде,

од градске депоније смећа због непосредне близине и потпуне неуређености     сметлишта. Поред загађења ваздуха, посебно је значајно загађење оцедних подземних вода од процедних филтрата из сметлишта које се директно инфилтрира у подземље. [тетни садржаји из филтрата могу деловати агресивно на грађевинске материјале будућих објеката. Такође се указује и на опасност од запаљивања и на експлозивност гасова са сметлишта. Због тога, препоручује се уређење сметлишта и изградња савремене санитарне депоније чврстог комуналног отпада која обезбеђује све услове заштите животне средине.

Мере заштите животне средине конципиране су у урбанистичком решењу и усклађене са условима надлежних органа и организација и обезбеђују се доследним спровођењем.

Мере заштите спроводе се на следећи начин:

Према депонији планира се заштитни зелени појас.

Према депонији уграђује се глинени екран да смањи штетне утицаје на индустријску зону од загађених подземних вода са депоније.

Регулација саобраћајница и зеленило уз саобраћајне површине побољшаће микроклиматске услове јер ће смањити аерозагађења.

Зеленило категорије дрвореда уз саобраћајнице и паркинг просторе врши заштиту од буке, ветра и претеране инсолације.

Све саобраћајнице, бициклистичке и пешачке стазе и паркинг просторе прописно   осветлити и опремити одговарајућом сигнализацијом

Заштитни зелени појас  предвидети уз магистрални пут М 1.9.

Простор насипа Малоритског канала се озелењује.

Урадити хидранску мрежу за одржавање зелених површина.

Сви објекти ће се прикључити на водоводну мрежу.

Прикључење на канализациону мрежу уз претходно примарно пречишћавање отпадних вода и даље на уређаје за пречишћавање пре упуштања у реципијент.

За отпадне воде, загађене органским и неорганским материјама, обавезан је предтретман пре упуштања у канализацију. Отпадне, опасне и штетне материје које се не могу неутрализовати или уклонити не смеју се упуштати у канализацију.

Одвођење атмосферских вода вршиће се посебном, зацевљеном каналском мрежом и отвореним каналима.

Воде које се упуштају у мелиорационе канале, својим степеном пречишћености и режимом упуштања морају бити у оквирима ИИ класе воде према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода ("Сл. гласник СРС" број 5/68). Морају се исто тако задовољити одредбе Правилника о опасним материјама које се не смеју уносити у воде ("Сл. гласник СФРЈ" број 3/66 и 7/66).

Загревање се врши индивидуално, коришћењем природног гаса.

Електроенергетске потребе се обезбеђују изградњом нових трафостаница уз примену свих мера заштите.

На отвореним површинама забрањено је складиштење отпадних и опасних и штетних материја које се услед атмосферских падавина могу спирати и негативно утицати на квалитет вода и земљишта.

Отпад се складишти у одговарајућим контејнерима и одвози на депоније према условима надлежних комуналних служби.

Посебне мере заштите животне средине у зависности од врсте производње и техничко технолошког процеса,  дефинисаће се израдом Анализе утицаја на животну средину, у свему према Правилнику о анализи утицаја објеката односно радова на животну средину (“Сл. гласник РС” бр. 61/92).

Анализа утицај на животну средину објеката израђује се у две фазе:

претходна анализа на основу техничко - технолошке концепције објекта и процене могућег утицаја објекта на животну средину извршене на основу научних знања и расположивих података, и

детаљна анализа, на основу утврђене локације, постојећег стања животне средине на њој, техничке документације, расположивих података, резултата истраживања и мерења.

Позитивна оцена анализе утицаја представља обавезујући предуслов за издавање одобрења за изградњу.

2.13. Мере  заштите од елементарних непогода и ратних разарања

а. Заштита од елементарних непогода

Подручје општине Вршац, према сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година одређено је као подручје земљотресне опасности максималног интензитета 8( МЦС , па сходно  Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима пројектовање и извођење свих објеката ИИ категорије је условљено прорачунским карактеристикама пројектног земљотреса тог интензитета. За објекте И категорије и објекте ван категорије морају се радити посебне претходне студије у смислу смањења њихове повредљивости и правилне параметризације меродавног пројектног земљотреса, односно прорачунских карактеристика  за динамичку анализу сеизмоотпорности објекта.

Приликом пројектовања и извођења већих насипања извршити прорачуне сеизмодеформација и динамичке прорачуне који третирају насути материјал као грађевински објекат.

[то се тиче инфраструктурне мреже предност дати челичним, а затим АБ цевоводима, уз примену активних антикорозивних мера.

На предметном подручју објективну опасност представљају неповољне хидрогеолошке карактеристике терена , па је неопходно, у том смислу, спровести активне инжењерско-техничке, грађевинске и одбрамбене мере (пре свега обарање нивоа подземних вода, мелиорационо и нивелационо уређење локација и одговарајуће хидротехничко решење евакуације површинских вода) на свим деловима регулације кроз подручје обухваћено Планом, али и за шире подручје.

Пројектовање и извођење објеката високоградње (затворених и отворених) мора бити диспозиционо, обликовно и конструкцијски у свему прилагођено метеоролошким условима с обзиром на то да је Вршац и околина  најветровитије подручје Војводине. Посебну пажњу обратити на то да манипулативна и транспортна техника (дизалице и слично) мора имати прописану стабилност на дејство ветра, а режим њиховог рада мора бити у свему према стално праћеним метеоролошким условима. Електрична пражњења у виду невремена са севањем и грмљавином, појаве су које могу имати за последицу људске жртве, па на локацијама код којих је изражен рад на отвореном морају бити предмет посебног праћења у смислу најаве и постизања одговарајуће мере заштите на раду (прекид рада и друго).

Пожар је честа последица елементарних непогода и хаварија, али и њихов узрочник, а индустријски пожари су по правилу са највећим штетама и обимом. У оваквим подручјима пожари могу да добију размере конфлаграције, а неадекватан положај ризичних технологија у односу на струјање ветрова може довести до контаминације отровним димом и гасовима. Укупну угроженост простора може да повећа присуство и манипулација материјалом који има својство самозапаљења (услед биолошких, хемијских и термичких реакција које се дешавају у самом материјалу), као и превоз и коришћење материјала носилаца експлозије (као што су неки терминали, складишта и хладњаче услед судова и водова са компримованим ваздухом). Присутан је ризик од експлозија прашине односно смеше прашине и ваздуха било је она користан производ (нпр. брашно) или отпадни производ (прашина гвожђа код брушења, угљена прашина). Фактор ризика може на разматраном подручју да буде врста и карактеристике амбалаже за робу.

Према процењеној угрожености  од пожара и експлозија,  за подручје плана неопходно је остварити одговарајући размештај одн. груписање комплекса и објеката према категорији угрожености уз следеће мере заштите:

слободне површине које деле складишне и производне зоне прве категорије угрожености (што подразумева коришћење и складиштење  експлозивних материја, запаљивих течности и гасова, код којих се у технолошком процесу ствара прашина која са ваздухом гради експлозивне смеше, као и објекти од интереса за одбрану) од зона осталих категорија морају бити ширине Х1+ Х2+ 20м, где су Х1 и Х2 висине кровних венаца суседних објеката;

ширина слободне површине , бетонске, асфалтне или макадамске између зоне друге категорије угрожености (комплекси и објекти где се складиште и прерађују чврсте горивне материје без стварања прашкастих експлозивних смеша и који употребљавају и држе мање количине запаљивих течности свих врста) и зона друге намене мора бити, Х1+ Х2+10м, где су Х1 и Х2 висине кровних венаца суседних објеката;

међусобни размак других појединачних складишних или производних објеката  мора бити Х1+ Х2+ 5м, где су Х1 и Х2 висине кровних венаца суседних објеката, с тим што се исти има увећати у случају повишене опасности због њихове посебне намене;

међусобна удаљеност објеката мање пожарне угрожености (угоститељски, занатски, продавнице, сервиси и сл.) мора бити минимум 6м, али не мање од од висине кровног венца вишег објекта.

Размештај појединих комплекса и објеката мора бити одређен према посебном прилогу који ће бити саставни део захтева за урбанистичко-техничке услове, а који садржи и прецизне тодатке о технолошким карактеристикама, начину употребе локације.

Појединачне целине (У1-У14) морају имати најмање два отвора ширине Х1/ 2+Х2/ 2+5м или се на други начин мора обезбедити приступ унутрашњости блока минималне ширине 3,5 м и минималне висине 4,2 м.

Најудаљенији објекти на подручју Плана  удаљени су мање од 10 км од општинске ватрогасне јединице . Јавни путеви су двосмерни, одговарајуће ширине и носивости.

Интерне саобраћајнице на комплексу односно појединачним локацијама пројектовати као приступне путеве за ватрогасна возила, тако да најудаљенија тачка коловоза није даља од 25 м од габарита објекта, са уређеним окретницама на деловима где се смер кретања мења за више од 120(.

Око објеката уредити платое за ватрогасну интервенцију у свим временским условима. Обезбедити приступ малим складиштима и халама (до 1000 м) минимум са једне стране, средњим (3000 м) великим објектима и хладњачама са три стране.

Извести спољну хидрантску мрежу као прстенаст систем цевовода ( 100 одн. прикључног цевовода ( 80 са максималним растојањем два хидранта од 50 м, притиска 2,5 бара одн 5 л/с.

Обезбедити путеве евакуације унутар и из објекта према безбедном простору минималне ширине 0,8 м, слободне, незакрчене са што мање кривина. Све објекте пројектовати са прописаном ватроотпорношћу конструкција, унутрашњом хидрантском мрежом, уземљењем-громобранском заштитом.

Обезбедити визуелну контролу свих објеката.

б. Услови од интереса за одбрану

Разрада концепција, смерница и планских решења заштите за потребе одбране  урађена је у складу са условима и захтевима за прилагођавање Плана потребама одбране издатим од Министарства одбране СЦГ (инт.бр. 125-4 од 08. мај 2003.) и према истом представља саставни део овог плана.

3.0. ПРАВИЛА ГРА\ЕЊА

3.1. Правила регулације

Планом су дефинисана општа правила урбанистичке регулације простора и заснивају се на систему елемената регулације, и то:

урбанистичким показатељима (степен изграђености, степен заузетости)

Индекс изграђености је количник грађевинске бруто површине објеката и површине парцеле (локације, блока, зоне изражене у истим мерним јединицама.

Индекс искоришћености земљишта јесте количник заузете (изграђене) површине на одређеној парцели (локацији, блоку, зони) и укупне површиен парцеле (локације,   блока, зоне) изражеен у истим мерним јединицама.

урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице, гранична линија зоне)

Регулациона линија је линија која дели јавну површину од површина намењених за друге намене.

Регулациона линија се утврђује у односу на осовинску линију (осовину јавног пута) или на граничну линију (кеј, трасе, пруге и сл.).

У појасу регулације забрањује се било каква изградња.

Грађевинска линија је линија на, изнад и испод површине земље и воде утврђена на основу Закона о планирању и изградњи, до које је дозвољено грађење.

Грађевинска линија се увек утврђује у односу на регулациону линију.

Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.

Нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном падова и попречних и подужних профила појаса регулације. Утврђене аналитичке координате (коте нивелете) карактеристичних тачака у плану нивелације представљају основ за утврђивање нивелета регулационих линија као и основ за постављање улаза у објекат и уређење осталог простора ван појаса регулације.

урбанистичким правилима уређења простора и изградње (постављање објеката, удаљеност објеката, висина објеката, постављање ограде, паркирање и гаражирање и др.).

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са  косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом).

Коте приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног пута, односно према нултој коти објекта.

3.2. Услови за образовање грађевинских парцела

Овим  Планом постојећа парцелација се укида и формира нова.

Грађевинска парцела је најмањи део простора  обухваћеног Планом намњен за грађење, који обухвата једну или више катастарских парцела или њихових делова.

Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном путу, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима, која се у Плану приказује у графичком прилогу са аналитичко геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.

Све грађевинске парцеле морају да имају излаз на јавни пут, односно интерне саобраћајнице.

С обзиром да се не знају будући корисници, у Плану детаљне регулације се предвиђа парцелација просторних целина по принципу целина је катастарска парцела на којој се налазе грађевинске парцеле. У Плану илустративно су приказане могућности формирања будућих парцела што инвеститор може да прихвати  или предложи ново решење поштујући  правила о парцелацији и регулацији.

На површинама урбанистичких блокова  извршена је парцелација у модуларном систему, тако што један модул је једна грађевинска парцела. Умножавањем или деобом модула добијају се веће или мање грађевинске парцеле.

Минимум односно максимум величине грађевинских  парцела одређен је правилима овог плана.

За сваку грађевинску парцелу потребно је геодетско снимање, одређивање аналитичко-геодетских елемената, увођење у катастарски операт за шта је потребно обратити се надлежној геодетској служби.

| Најмања површина грађевинске парцеле износи (18 х 18 м).................. | 324,00 м2 |
| --- | --- |
| Максимална површина парцеле................................................................. | нема услова |

Најмања ширина фронта парцеле износи.................................................

| [ирина парцеле од 18 м је ширина за типску парцелу и може успешно да оствари производњу са свим производно пословним садржајима. У случајевима када је ширина фронта парцеле мања од дозвољене ширине могу се кроз извод из Плана одредити посебни услови изградње. | 18 м |
| --- | --- |
| Максимална ширина фронта парцеле ...................................................... | нема услова |

Најмања дубина парцеле износи.................................................................

| Дубина парцеле од 18 м даје погодност за развој одређене делатности. | 18 м |
| --- | --- |
| Максимална дубина парцеле ............................................................... | нема услова |

3.3. Правила грађења објеката на парцелама

За изградњу и уређење блокова и  објеката морају се испоштовати следећа правила и услови:

индекс изграђености .................................................................................

мин. 0,4

| мах. 0,8 |
| --- |
| индекс искоришћености земљишта......................................................... | мах.40% |
| грађевинске линије су на растојању од регулационе линије.................. | мин.5м |
| зеленило на парцелама је заступљено.................................................... | од 20-40% |
| на улазу парцеле обезбедити рампу за инвалиде |
|  | одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем на нивоу блока. Одводњене површинске вода са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама односно према улици................................................................ |

| мин. 1,5% |
| --- |
| максимална спратност објеката за производњу..................................... | П +1+Пк |
| максимална спратност објекта управне зграде...................................... | П+2+Пк |
| висина објеката за производњу не сме да пређе ................................... | 12м |

са становишта безбедности ваздушног саобраћаја висина појединих делова објеката због услова технолошког процеса производње морају да буду мањи од.............................................................................

за изградњу појединих делова објеката виших од 45 м мора се тражити посебна сагласност Савезног министарства соабраћаја и телекомуникације ради обележавања у условима смањене видљивости.

| 45 м |
| --- |
| није дозвољена изградња подземних објеката и подрума. |
|  | објекти и простор морају да буду у функцији парцеле за производњу |

није дозвољена друга намена и привремено уступање локације за

| другу намену |
| --- |
|  | на грађевинским парцелама дозвољава се изградња и више објеката уз посебне урбанистичко-техничке услове |
|  | на грађевинским парцелама није дозвољена изградња привремених монтажно-демонтажних објеката |
|  | на грађевинској парцели обезбедити простор за паркирање возила за запослене и посетиоце |
|  | уколико процес и делатност не захтева већу спратну висину, могуће је простор поделити по вертикали |
|  | дозвољава се ивична изградња на регулационој линији, уколико то производни и транспортни услови дозвољавају уз посебне урбанистичко-техничке услове. |
|  | дозвољена је изградња објеката у непрекинутом или прекинутом низу или слободностојећим, у средини парцеле потковичаст или другог облика |
|  | међусобна удаљеност између објеката у прекинутом низу износи......................................................................................................... | мин. 6м |
| парапети отвора према суседима, када међусобна удаљеност објеката у прекинутом низу износи 6 м, не смеју бити нижи од.......... |

| 1,8 м |
| --- |
| дозвољена је фазна изградња |
|  | није дозвољена изградња помоћних објеката на парцели изузев надстрешнице за отворена складишта или паркирањае |
|  | дозвољено је надзиђивање објеката или доградња (уколико је објекат већ изграђен) до граничних вредности параметара коришћења земљишта уз претходну статичку проверу стабилности објекта; обавезна је обнова целе фасаде. |

кота приземља не може бити нижа од коте нивелете пута, а највиша

од нивелете пута за..................................................................................

| 1,2 м |
| --- |
| спољни изглед објекта, материјали, боје, детаљи треба да обезбеде хармонију и јединство обликовања објеката и уређења парцела |
|  | објекти морају да задовољавају све законом прописане санитарно-хигијенске услове и услове прописане Законом о заштити животне средине |
|  | садржаји излога могу се лоцирати на регулациону линију |
|  | конзоле реклама, излози могу прећи регулациону линију на висини изнад 3 м за највише ............................................................................. |

0,30 м

платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом или

транспарентне браварске конзолне надстрешнице могу прећи по

целој ширини објекта са висином изнад 3 м од грађевинске до

| регулационе линије |
| --- |
|  | најмање растојање хоризонталне пројекције стрехе, еркери од линије суседних грађевинских парцела износе....................................... |

0,9м

дозвољено је ограђивање парцеле зиданом оградом према суседним парцелама до виснине...............................................................................

2,2м

дозвољено је ограђивање парцеле према улици на регулационој

линији транспарентном оградом која се поставља према катастарском плану и операту тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде или у комбинацији са живом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле која се ограђује до висине...................................................................................................

1,4 м

врата и капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије

на појединим објектима, због технологије производње у којима се очекује аерозагађење и ради елиминације аерозагађења предузеће се техничке мере заштите (филтери, аспиратори и др.),

у фази пројектовања морају се обезбедити све мере противпожарне заштите у односу на проходност евакуационих путева и уградњу сталне опреме за противпожарну заштиту изградњом хидрантске мреже, а  у објектима изградњом потребног броја противпожарних апарата,

избор грађевинског материјала и начин изградње треба да смањи ризик од евентуалног пожара,

предвидети све потребне грађевинско-техничке мере за заштиту од претеране инсолације, ветра, заштиту од буке и  топлотну заштиту објекта,

у објектима дозвољено је држати опасне и штетне материје у дозвољеним количинама,

услови за индивидуалне прикључке објеката за индустријску производњу и остале делатности на водоводну мрежу ће бити дефинисани при изради главног пројекта,

за све објекте производне или услужне делатности који треба да се граде на локацији  Плана детаљне регулације  предвиђа се централно или локално грејање просторија,

свуда где то услови дозвољавају испитати могућност инсталације централне припреме санитарне потрошње воде,

у објектима са строгим захтевима у погледу микроклиме, предвидети хлађење просторија, а према условима из технолошког пројекта и климатизацију према потрбама за пословни простор, односно за просторије са штетним испарењима предвидети локалну или општу вентилацију,

за поједине објекте или групе објеката предвиђају се индивидуалне котларнице. Предвиђене котларнице смештене су где год је то могуће,

за котларнице обезбеђене су просторије које треба да буду следећих димензија:

дужина и ширина у зависности од усвојене опреме са потрбним просторима за пролаз и сервисирање опреме,

висина у зависности од опреме али не мање од  2,8 м.

у оквиру котларнице предвидети и потребан димњак који мара да са својим пресеком и висином одговора како техничким карактеристикама усвојених котлова, тако и условима заштите животне средине.

Поред наведеног, котларница мора да задовољи и друге услове:

мора имати природну вентилацију,

могућност одвода отпадних вода у канализацију,

добро осветљење,

директни улаз споља,

двокрилна врата потребних димензија за уношење опреме.

прикључење објеката на кабловску 1КВ  мрежу извести преко типских            прикључних кутија постављених на фасади објеката.

Правила грађења и коришћења земљишта односе се на дефинисане намене. При реализацији објеката могућа су одступања али нису дозвољена њихова прекорачења у оквиру блока.

Корекције се могу вршити у односу на укупни коефицијент у границама блока. Овим поступком на мањим парцелама коефицијент изграђености и степен искоришћености земљишта могу бити већи ако то не угрожава укупан биланс на нивоу блока. Параметри о степену искоришћености земљишта и коефицијент изграђености се односе на блокове. Основа за израчунавање је појединачна парцела.

3.4.  Биланс површина

Руше се сви постојећи објекти БРГП = 670 м2 и сви помоћни објекти БРГП = 200 м2

Билански површина дати су табеларно:

| 1. | Бруто површина подручја | 376.227 м2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Површина целина за индустријску производњу и друге делатности | 208.084 м2 |
|  | Индекс изграђености | 0,4 - 0,8 |
|  | Индекс искоришћености земљишта | мах. 40% |
|  | Спратност | П + 1 (+Пк) |
|  | БРГП м2 мах | 169 445 м2 |
|  | БППО м2 | 83 723 м2 |
| 3. | Површина целине за Управну зграду | 3 105 м2 |
|  | Индекс изграђености | 0,4 - 0,8 |
|  | Индекс искоришћености земљишта | мах. 40% |
|  | Спратност | П + 2Пк |
|  | БРГП м2 мах | 2650 м2 |
|  | БППО м2 | 1325 м2 |
| 4. | Површина комуналне намене | 3 845 м2 |
| 5. | Површина магистралног пута М 1.9 | 21 103 м2 |
| 6. | Површина моста | 211 м2 |
| 7. | Укупна површина интерних саобраћајних површина са тротоарима и паркинзима | 73 472 м2 |
| 8. | Укупна површина заштитног зеленила уз магистрални пут М 1.9 | 16 346 м2 |
| 9. | Укупна површина заштитног зеленила | 4 139 м2 |
| 10. | Укупна површина Малоритског канала | 40.220 м2 |
| 11. | Путно земљиште уз магистрални пут М 1.9 | 5 702 м2 |

Легенда - ознака:

БРГП - Бруто развијена грађевинска површина

БППО - Бруто површина под објектом

Режим коришћења земљишта:

| 1. | Бруто површина подручја | 376.227 м2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Остало грађевинско земљиште | 208.084 м2 |
| 3. | Јавно грађевинско земљиште | 168.143 м2 |

Табеларни приказ површина по целинама:

| Целина | Намена |
| --- | --- |

Површ. целине

| м2 | Индекс искор. земљишта % | БППО м2 | Индекс изграђен. |
| --- | --- | --- | --- |

БРГП м2

| (мах.) | Спратност мах. |
| --- | --- |
| Ц. 1. | Индустријска производња и др. делатности | 7.434 | мах. 40% | 3.138 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 6.276 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 2 | Индустријска производња и др. делатности | 13.827 | мах. 40% | 5.664 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 11.327 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 3. | Индустријска производња и др. делатности | 10.463 | мах. 40% | 4.389 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 8.778 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 4. | Индустријска производња и др. делатности | 11.744 | мах. 40% | 4.822 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 9.643 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 5. | Индустријска производња и др. делатности | 34.729 | мах. 40% | 14.120 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 28.239 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 6. | Индустријска производња и др. делатности | 5.170 | мах. 40% | 2.068 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 4.136 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 7. | Индустријска производња и др. делатности | 15.172 | мах. 40% | 6.193 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 12.389 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 8. | Индустријска производња и др. делатности | 15.187 | мах. 40% | 6.199 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 12.398 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 9. | Индустријска производња и др. делатности | 15.386 | мах. 40% | 6.155 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 12.309 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 10 | Индустријска производња и др. делатности | 19.167 | мах. 40% | 7.793 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 15.586 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 11. | Индустријска производња и др. делатности | 26.385 | мах. 40% | 10.689 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 21.378 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 12. | Индустријска производња и др. делатности | 29.276 | мах. 40% | 11.775 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 23.550 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Ц. 13. | Индустријска производња и др. делатности | 4.144 | мах. 40% | 1.718 |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 3.436 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Укупно 1-13 |
| 208.084 |
| 83.723 |
| 169.445 |

| Ц. 14. | Јавна намена Управна зграда | 3.105 | мах. 40% | 1.325 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

мин. 0,4

| мах. 0,8 | 2.650 | П + 1 + Пк |
| --- | --- | --- |
| Укупно 14 |
| 3.105 |
| 1.325 |
| 2.650 |
|  | Свеукупно 1-14 |
| 211.189 |
| 85.048 |
| 172.095 |

Легенда - ознака:

БРГП - Бруто развијена грађевинска површина

БППО - Бруто површина под објектом

Табеларни приказ површина за комуналну намену:

| Целина | Намена |
| --- | --- |

Површ. парцеле

| м2 |
| --- |
| Ц. 1. | Аутоматска тел. централа - АТЦ | 308 |
| Ц. 2 | Трафо станица | 332 |
| Ц. 3. | Трафо станица | 510 |
| Ц. 4. | Трафо станица | 310 |
| Ц. 5. | Трафо станица | (206 +364) = 570 |
| Ц. 6. | Трафо станица | - |
| Ц. 7. | Трафо станица | 310 |
| Ц. 8. | Трафо станица | 310 |
| Ц. 9. | Трафо станица | - |
| Ц. 10. | Трафо станица | 316 |
| Ц. 11. | Трафо станица | 337 |
| Ц. 12. | Трафо станица | 162 |
| Ц. 13. | Трафо станица | - |
| Укупно 1-13 | Комунална намена | 3 465 м2 |

| Ц. 14. | Препумпавање | 207 |
| --- | --- | --- |

| Уз Малоритски канал | Препумпавање | 173 |
| --- | --- | --- |

| Свеукупно | Комунална намена | 3.843 м2 |
| --- | --- | --- |

4.0.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВО]ЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ          РЕГУЛАЦИЈЕ

План детаљне регулације индустријске зоне  у  блоковима 113 и 114 у Вршцу представља плански и правни основ за издавање одобрења за изградњу објеката, саобраћајница, инфраструктуре и уређења зелених и свих површина у оквиру Плана.

Инвеститор је обавезан да достави идејно решење или идејни пројекат техничко-технолошке концепције објекта са описом технологије производње, и мишљење Министарства надлежног за послове заштите животне средине.

5.0.  ГРАФИ^КИ ПРИЛОЗИ

| 1. Дигитална геодетска подлога ........................................................................... | 1:1000 |
| --- | --- |
| 2. План намене површина ...................................................................................... | 1:1000 |
| 3. План саобраћајница............................................................................................ | 1:1000 |
| 3а. Попречни пресеци саобраћајница ................................................................... | 1:100 |
| 4. План регулације и нивелације............................................................................ | 1:1000 |
| 5. Режим коришћења земљишта............................................................................ | 1:1000 |
| 6. Водоводна мрежа и фекална канализација..................................................... | 1:1000 |
| 7. Атмосферска канализација................................................................................ | 1:1000 |
| 8. Електроенергетска мрежа и постројења......................................................... | 1:1000 |
| 9. ТТ мрежа и постројења...................................................................................... | 1:1000 |
| 10. Гасоводна мрежа............................................................................................... | 1:1000 |
| 11. План озелењавања........................................................................................... | 1:1000 |
| 12. Синхрон план.................................................................................................... | 1:1000 |

6.0 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВР[НЕ ОДРЕДБЕ

Овај план ступа на снагу осам  дана по објављивању у јавним гласилима.

ПРЕДСЕДНИК СКУП[ТИНЕ ОП[ТИНЕ ВР[АЦ

______________________________________________

Вршац,  2003.